SCOPE

Work

Feature              Equipment		Total Uncertainty          Standard      Range     Instruction

Inside Diameters:	  ID Checker		(15+6.4x) μ inches	        NIST 1297    0.125”/       WI-001

12.00”

Outside Diameters:	  OD Checker	(17+6.4x) μ inches	        NIST 1297     0.10”          WI-002

12.00”

Lengths (Heights):	  Height/Depth	(17+6.4x) μ inches	        NIST 1297     0.0001”      WI-003

Checker							          18.00”

TOLORANCE CHART

| RANGE | TOLERANCE CLASSES* |
| --- | --- |
| Above | To and Including | XX | X | Y | Z |
| 0.059” | 0.825” | 0.00002” | 0.00004” | 0.00007” | 0.00010” |
| 0.815” | 1.510” | 0.00003” | 0.00006” | 0.00009” | 0.00012” |
| 1.510” | 2.510” | 0.00004” | 0.00008” | 0.00012” | 0.00016” |
| 2.510” | 4.510” | 0.00005” | 0.00010” | 0.00015” | 0.00020” |
| 4.510” | 6.510” | 0.000065” | 0.00013” | 0.00019” | 0.00025” |
| 6.510” | 9.010” | 0.00008” | 0.00016” | 0.00024” | 0.00032” |
| 9.010” | 18.010” | 0.00010” | 0.00020” | 0.00030’ | 0.00040” |

*NOTE:  Petronis Industries Laboratory default Tolerances ranges.   Customer specific

tolerances supersede this chart.

Approved By:

10/14/2019

Domanick Squires, C.O.O.			                  Date

PGL-002a                            (Section 1)                                                Rev. #4                     10/09/19

# Text boxes

PETRONIS INDUSTRIES LABORATORY